- آيا در فاز دوم مسابقه، لازم است مدل Catia ارائه شده مربوط به نمونه پروازي باشد يا مربوط به ماكت غير پروازي؟

در فاز دوم مدل ماك-آپ (نمونه غير پروازي) بايد ارائه گردد؛ ولي قائدتاً مدل براي مرحله پرواز ثابت باقي مي‌ماند.

- در فاز دوم مسابقه، شكل بيروني بدنه نمونه غير پروازي مهم است و مورد بررسي قرار مي گيرد يا چيدمان داخلي آن و جزئيات داخلي سازه بدنه و بال نيز بايد رعايت شود؟

شكلها گوياي نحوه برگزاري مسابقه در فاز دوم هستند.

- آيا ميزان بالا و پايين رفتن سطوح كنترل ميتواند جزء پارامترهاي طراحي باشد و در فاز دوم مسابقه به عنوان يكي از پارامترهاي مورد بررسي ارائه گردد؟

بله به دليل تاثير آن در محدوده Trim    جزء پارامترهاي طراحي است.

- آيا رنگ آميزي مدل غير پروازي  در فاز دو م مسابقه جزء موارد مسابقه است؟ آيا به ان امتيازي تعلق ميگيرد؟

بله. به دليل تاثير آن بر روي weight & balance هواپيما مهم است.

- پارامترهاي طراحي بايد از ديدگاه ساخت انتخاب شوند يا از ديدگاه طراحي؟

پارامترهاي طراحي بايد قابل پياده سازي باشند در غير اين صورت از ليست پارامترهاي طراحي حذف ميشوند.

- قيمت نمونه غير پروازي و تكنولوژي ساخت مورد استفاده در فاز دوم، چگونه امتياز دهي ميشوند؟

در اين موارد، موضوع Affordability توسط تيم تجزيه و تحليل گردد.

- در صورت استفاده از 3D printing آيا مجاز است كه براي نگهداشتن اجزا در كنار هم از سازة‌ كمكي فلزي استفاده نمود؟

عضوي كه جزء هواپيما نيست؛ نبايد در  Mock-up وجود داشته باشد. ولي اجزاء ميتواند جنسي متفاوت از جنس واقعي در حالت پروازي داشته باشد.

- آيا ارائه بال نمونه غير پروازي با رعايت  Twist امتياز اضافه دارد؟

كليه پارامترهاي طراحي بايد پياده سازي شود.

- آيا بايد در فاز دوم، سطوح كنترل نمونه غير پروازي متحرك ساخته شوند؟

بله